Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №20 от 10.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Согласно плана наружных сетей участок трассы 10кВ от границы участка проектирования в сторону ТП2-ОС, а также участок трассы от ДЭС-АВК-ВВЛ до границы участка проектирования проходит под существующей дорогой. Просим уточнить отсутствие прокладки кабеля на данном участке методом ГНБ, а также этапы прокладки кабеля на данном участке. Данные работы дорогостоящие и отсутствуют в BoQ. | Замечание рассмотрено. Этапность прокладки линий 6кВ и линий 0,4 кВ от ДЭС-АВК и РУ 0,4кВ ТП-АВК-МВЛ показана на листе 2 графической части проекта «0925-6-01-ПД-ИОС1.2». Подтверждаем отсутствие прокладки трасс на данном участке трасс методом ГНБ. Для прокладки кабельных линий предусмотрена проектируемая кабельная канализация из труб и колодцев, см. Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах, раздел 1 3 1 2 1 «НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Кабельная канализация». Работы по восстановлению покрытий, учтены в разделе Благоустройство Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |