Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №23 от 13.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Раздел ПЗУ. В представленной ведомости BOQ объем маркировки путей указан – 167,38м2 Согласно ТЧ раздела ПЗУ объем составляет – 455,5м2 (п.1.2.1.2.3.19), необходимо учитывать, что демаркировка, это также нанесение краски темно-серого цвета? Объемы принимать по ТЧ? | Демаркировка – это удаление ненужной разметки (гидравлический/химический способы). Объемы по маркировке принимать по данным в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах. Рекомендуем добавить строки с демаркировкой искусственных покрытий в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах, и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 2 | Уточните материал и количество лежачих полицейских, так по таблице маф 9, по количеству проездов 12. Требуется ли установка неровностей у существующих проездов, где устанавливаются новые знаки организации движения, но не делаются работы по благоустройству (на выезде) | Количество лежачих полицейских принять равным 9 шт., на существующих дорогах новые неровности не укладываются. Материал искусственной неровности – армированная резина. |
| 3 | В ведомости BOQ как учтены знаки индивидуального проектирования (большие щиты)? | Знаки индивидуального проектирования учтены в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах в разделе 1 2 1 2 3 «Благоустройство» в позициях «Поставка и монтаж, Дорожные знаки, включая все сопутствующие материалы и работы» и «Поставка и монтаж, Стойки под дорожные знаки, включая все сопутствующие материалы и работы». Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 4 | На этапе 2 на отм. +6,000 в помещении 2-1.08.01 размещается зона досмотра, которая оснащается радиационными мониторами РМ-1СМ. Просим уточнить, являются ли данные мониторы новым оборудованием, требующим закупки и поставки? | Все радиационные мониторы, устанавливаемые в реконструируемом здании, являются новым оборудованием, требующим закупки и поставки. |
| 5 | Согласно пояснительной части, дизайн-проект для отделки VIP помещений и ЗПК разрабатывается на стадии рабочего проектирования, и по данному дизайну в дальнейшем выполняются работы. Просим уточнить, дизайн проект разрабатывается только для добавленных и скорректированных объемов помещений ВИП и ЗПК, а дизайн для нетронутых участков остается, как и работы по ним не выполняются, либо дизайн разрабатывается заново полностью на все помещений ЗПК и ВИП и в ходе строительства отделка этих помещений переделываются в полном объеме? | В соответствии с п. 2.3.3. Приложения 0925-6-01-ТД-3B06 Учитывается отделка вновь устраиваемых помещений, вновь устраиваемых частей расширяемых помещений, новых зон. Существующие помещения, существующие части расширяемых помещений, существующие зоны в ведомости отделки помещений не учитываются. Например, в случае расширения общих залов вылета/прилета, отделка производится только достраиваемых, новых конструкций (стен, полов, потолков). Существующие зоны не учитываются. Таким образом Дизайн-проект с последующими работами по нему выполняется по зона входящим в границы реконструкции. Дизайн-зоны, которые не попадают в границы реконструкции остаются не тронутыми. В соответствии с п. 2.1.3.10 Приложения 0925-6-01-ТД-3B06 Уровень отделки зон VIP, ЗПК должен быть аналогичным уровню и стилю существующего оформления, отделки. |
| 6 | Для корректной оценки объемов выполняемых работ просим предоставить планы перегородок, стеклянных перегородок и ограждений с высотными отметками по ним | При оценке объёмов работ Участнику закупки следует руководствоваться информацией, предоставленной в составе закупочной документации. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |